INKOPPLING AV CIRKULATIONSPUMPEN, FLÄKTEN, TEMPERATURGIVAREN OCH RUMSTERMOSTATEN:

# Installationsanvisningar

- Temperatur regulator ”Ekoster 2” är avsedd till för att användas för värmepannor

- Installationen borde göras av en behörig person

- Regulatorn skall placeras så, att temperaturen omkring den kan inte bli högre än 40º C

- Installation skall genomföras enlig anvisningar

- Regulatorn kan inte utsättas för vatten eller blir utsatt för kondensbildning p.g.a. skiftande temperaturer

- Enheten skall installeras och hanteras enligt normer för hantering av elutrustning

- Brända säkringar p.g.a. felaktig installation är inte grundläggande för garantiåtgärder

- Man rekommenderar kontroll av inställningar innan man tänder i pannan

- Regulator är säkrad med två 1,25 A säkringar

- Inkoppling av ledningar till cirkulationspumpen och byte av säkringar skall göras med regulatorn bortkopplad från strömmen (stickkontakten skall vara frånkopplad från vägguttaget). Inkoppling av pumpen med ansluten kontakt kan leda till alvarligt olycksfall.

### MONTERINGS OCH SERVICE MANUAL

### MICROPROCESSORSTYRD TEMPERATURREGULATOR

##### FÖR PANNAN „ORLAN”  EKO-VIMAR ORLAŃSKI

EKOSTER 2

Mikroprocessorstyrd temperaturregulator ”Ekoster 2” är avsedd  för styrning av inblåsningsfläktens och cirkulationspumpens funktion.

Regulatorn har följande funktioner:

- upprätthålla pannans förinställda temperatur

- ge en mjuk start för fläkten

- reglera fläktens effekt (service läge)

- programmerbar genomblåsning av pannan

- automatiskt avstängning av fläkten efter släckning (slut på bränslet)

- avstängning av fläkten under påfyllning

- styrning av cirkulationspumpens arbete med hänsyn till den inställda temperaturen

”Comfort system”

- ge skydd mot frost och överhettning

- signalerar fel på temperaturgivaren

- varierande belysningsintensitet på displayen under inställning

- möjlighet till anslutning av fjärrstyrning

- samarbete med rumstermostat

- automatisk avstängning av pannan i fall av misslyckad antändning

Efter inkoppling går regulatorn automatisk i läge ”STOP”, vilket signaleras på panelen. Regleringen börjar efter att man har tryckt på knappen ”START” eller när skillnaden mellan pannans temperatur och den inställda är större än den maximala temperaturskillnad inställd i ”service mode” ”dt”. Den automatiska övergången till ”STOP” sker efter 30 minuter från det ögonblicket, när temperaturen föll under arbetstemperaturnivå.

Knappar ”^” och ”v” används för att ändra inställningar. Under normal arbetsgång, ett tryck på knappen gör att arbetstemperatur lyser upp och kan ändras. Om man håller fast knappen temperaturändring sker snabbare.

Ett tryck på knappen ”START” gör att:

- under arbetstemperaturnivå – sätter igång eller stoppar regulator, vilket visas med ”START” eller ”STOP”

- vid arbetstemperaturnivå – stoppar fläkten och lampan ”STOP” blinkar, vilket gör det möjligt att fylla på ved. För att återgå till arbetsläge trycker man på knappen ”START”.

# Comfort system

Den inbyggda funktionen ”Comfort system” förhindrar blockering av cirkulationspumpen p.g.a. bildning av stenbeläggning mellan rotorn och höljet. Efter uppvärmningssäsongens slut, startar regulatorn pumpen automatisk var 14 dag i 30 sek. Det läget indikeras med pulserande lampa ”PUMP” Systemet kommer igång 1 minut efter start av regulator. Start av pumpen i automatläge gör att 14 dagars period börjar räknas från början.

# Frost- och överhettningsskydd system

Regulator skyddar vatteninstallation mot frost genom att starta pumpen om vattentemperatur faller under 4ºC. Om temperaturen stiger över 90ºC istället, startas cirkulationspumpen och fläkten stannar. Överhettning av pannan indikeras med pulserande text ”STOP”. I det här fallet måste man fastställa orsaken till överhettningen, åtgärda felet och starta pannan med knappen ”START”. Pumpen kommer också att vara igång om regulator indikerar fel på givaren.

# Programmering av genomblåsningstider

- Tryck på startknappen ”START” och håll den i 3 sek tills text ”Arbetsläge” lyser.

- Ställ in genomblåsningstiden med hjälp av knappar ”^” och ”v” .

- Tryck på ”START” igen

- med hjälp av knappar ”^” och ”v” ställ in paustiden mellan genomblåsningar

- tryck på ”START”

Från det ögonblicket kommer regulator att utföra automatiska genomblåsningar.

OBS!

  - inställning av tiden till ”0” orsakar avstängning av genomblåsningsfunktion,

  - över 85º C genomblåsningsfunktion stängs av för att förhindra överhettning

Besrkrivning av symboler

# Tekniska data

- Mätområde – temperatur				-9º C till +99º C

- Inställningsområde temperatur				+60º C till +80º C

- Cirkulationspumpens start temperatur			+ 65º C

- Inställningar för genomblåsningsfunktion:	
- arbetstid						0 – 90 sekunder
- paus							1 –15 minuter	
- avstängning av genomblåsningsfunktion 			P-0

- Kontinuerlig reglering av inblåsningen

- Temperaturskillnad STOP – START 			från 2 till 9º C

- Tillåten belastning för utgångar:

- – inblåsning						100 W		
- pump							100W

- Nominell spänning					230 VAC, 50Hz

- Den nominella belastningens effekt 				275 VA

- Fläktens reglerbara effekt i %x10 			från 20 – 100%

- Luftens relativa fuktighet				<=95%

- Skyddsklass 						IP 40

- Isoleringsklass 						I

- Omgivnings temperatur					0 - 40º C

- Frånkopplings typ 					Fullständig

- Säkringar 						2 x 1,25

OBS!  Symbolen ”Er” på displayen informerar om temperaturökning över 99º C eller minskning under - 9º C alternativ givarfel. För att skydda pannan och installationen kommer den att hållas kvar tills felet blir åtgärdat.

Den inbyggda i regulatorn termiska skyddet kopplar bort fläkten permanent.

Om pannans temperatur närmar sig kritisk nivå, går regulatorn i stoppläge, vilket signaleras med pulserande „STOP” diod. Efter att felet blev åtgärdat återställer man regulatorn med godtycklig knapp.